กติกา RFC และภาคผนวก Rainforest 4Low 2008

สนามแม็ก / สระบุรี / 31 พ.ค. – 1  มิ.ย. 2551

- รูปแบบการแข่งขัน

- การตรวจสภาพรถและผู้เข้าแข่งขัน

- อุปกรณ์บังคับ

- อุปกรณ์เสริม

- คุณสมบัติของตัวรถ

- กติกาทั่วไป

- ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

- การโฆษณา

- กติกาการแข่งขันและการปรับโทษ

- การไม่นำรถเข้าแข่ง

- การให้คะแนน

- การประท้วง

- พฤติกรรมต้องห้ามของผู้เข้าแข่งขัน

- การช่วยเหลือกู้ภัย

- การบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

- สิทธิอำนาจของผู้จัดการแข่งขัน

- การประกันภัย

- ค่าเสียหาย

แปลจาก

กติกาการแข่งขัน  	:	WORLD 4X4 COUNCIL RAINFOREST CHALLENGE  2000

THE  INTERNATIONAL OFF ROAD CHALLENGE OF 								MALAYSIA 2000

แปลโดย 		: 	คุณสมภพ วัฒนพงษ์

ปรับปรุงโดย 	: 	คุณชาญชัย เพ็ชร์อินทร์ ตัวแทน RAINFOREST CHALLENGE ประจำ						ประเทศไทย (3 มีนาคม 2551)

คณะผู้วางกฎกติกา

ผู้มีอำนาจสูงสุดในการแข่งขันจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะผู้จัด

ประธานจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบด้วย ผู้อำนวยการแข่งขัน ,ผู้จัดการทีม,หัวหน้าผู้ตรวจสภาพรถ,หัวหน้าผู้ตรวจเส้นทาง,ผู้แทนสื่อมวลชน ,คณะกรรมการการแข่งขันนำโดย ผู้จัดการทีมต่างๆ ภายในการกำกับจากประธานจัดงานและผู้อำนวยการแข่งขัน

ทีมนักแข่งจากต่างประเทศจะต้องยื่นอขอใบอนุญาตพิเศษจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศแห่งมาเลเซีย รวมถึงใบอนุญาตในนามของผู้เข้าแข่งขัน สำเนาเอกสารทุกรายที่เกี่ยวกับตัวรถจะต้องส่งถึงผู้จัดการแข่งขันก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน เพื่อดำเนินพิธีการเพื่อให้รวดเร็วเมื่อรถมาถึงท่าเรือ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว รวมถึงสมุดทะเบียนประจำรถหมายเลขเครื่องยนต์ ,หมายเลข  CHASSIS,ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เข้าแข่งขัน

รถสำหรับให้เช่าสำหรับการแข่งขันมีสำรองให้แต่มีจำนวนจำกัด  นักแข่งจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเช่ารถเพื่อเข้าแข่งขันต้องติดต่อกับผู้จัด 2 เดือนล่วงหน้าก่อนวันทำการแข่งขัน

การเดินทางและห้องพัก(ก่อนหรือหลังการแข่งขัน)

ผู้จัดได้จัดค่าโดยสารราคาพิเศษพร้อมที่พักวันก่อนหรือหลังการแข่งขัน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง

1) รูปแบบการแข่งขัน

THE RAINFOREST 4X4 INTERNATIONAL JUNGLE CHALLENGE

เป็นการแข่งขันในรูปแบบการนำรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จากทุกมุมโลกมาแข่งขัน โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้า	แข่งขันฟันฝ่าอุปสรรคบนระยะทางอันหฤโหด ตลอด 1,500 กม.ในดินแดนป่าดงดิบของประเทศมาเลเซีย 	ซึ่งอยู่ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่อาจจะเดาสถานการณ์ได้ และเป็นบริเวณป่าดงดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง	หนึ่งของโลก SS. นี้ รวมถึงการทดสอบความสามารถของผู้ขับ ,ผู้ช่วยผู้ขับและสมรรถนะของรถในสภาพ	ที่โหดที่สุดของสนาม OFF ROAD แห่งนี้

ผลการตัดสินของ SS. จะคัดเลือก CHAMP OVERALL,รองอันดับ 1,รองอันดับ2,การนับคะแนนจะ	ประกอบด้วยผู้ทำเวลาที่ดีที่สุด ,ถูกตัดคะแนนระหว่างการแข่งขันน้อยที่สุด ,ปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่	กำหนดในกติกาการแข่งขันดีที่สุด

การแข่งขัน SS จะเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และเป็นรูปแบบของการทดสอบรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 	และทักษะทดสอบความสามารถของผู้ขับ,ผู้ช่วยผู้ขับและสมรรถนะของรถในสภาพที่หฤโหดที่สุดของ	สนาม OFF ROADแห่งนี้

รางวัล TEAM SPIRIT จะพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการที่มาจากผู้ร่วมเข้าแข่งขัน พร้อมกับผู้แข่งขันแต่ละคนที่ทำคะแนนในแต่ละวันที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ,มีทักษะความเป็นผู้นำและสามารถแสดงออกถึงความมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเวลาการแข่งขัน

รางวัล JUNGLE MAN เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของการแข่งขันในรายการนี้ รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้ร่วมทีมที่แสดงออกถึงการทำงานเป็น TEAM WORK ดีเลิศ ,การยังชีพในป่า ,งานช่าง, การควบคุมรถและทักษะในการขับขี่ระหว่างอยู่ในเส้นทางหฤโหดสายนี้

รางวัลการรักษาสภาพแวดล้อม ENVIRONMENT เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมทีมที่แสดงถึงการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในระหว่างเดินทางการแข่งขัน เพื่อสร้างจิตสำนึกสำหรับนักแข่งรถ 4x4 ทั่วไป

รุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น

1. รุ่นไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.

2. รุ่นเกิน 2,000 – 3,000 ซี.ซี.ดีเซล

3. รุ่นเกิน 2,000 – 3,000 ซี.ซี.เบนซิน

4. รุ่นเกิน 3,000 ซี.ซี.ขึ้นไป

5. รุ่นโอเวอร์ออล

(ปี 2007 มีรุ่นโอเวอร์ออลวิ้นช์ไฟฟ้า และรุ่นโอเวอร์ออลวิ้นพีทีโอ)

2) การตรวจสภาพรถ

2A) 	รถที่จะเข้าแข่งทุกคันจะต้องมาพร้อมล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 2 วัน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ผู้ขับและ				ผู้ช่วย) จะต้องมาแสดงตัวพร้อมรถในขณะตรวจสภาพรถ

2B) 	ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องยื่นเอกสารต่อกรรมการตรวจสภาพดังนี้

2C)	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับและผู้ช่วย)

สมุดคู่มือทะเบียนรถ

เอกสารประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ 3

2D)	ขณะทำการตรวจสภาพรถจะต้องพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ ตามที่กรรมการร้องขอ ,น้ำมัน

เต็มถัง ,ถังน้ำสำรอง,อุปกรณ์พักแรม,อุปกรณ์บังคับตามกฎข้อที่ 3 ในฉบับนี้

2E) 	รถคันใดที่ได้รับการตรวจสภาพจากกรรมการและลงความเห็นว่าสภาพไม่เหมาะสมที่จะทำ				การแข่งขัน หรือไม่ผ่านการตรวจสภาพ คณะกรรมการอาจจะปฏิเสธที่จะให้เข้าแข่งขันและจะ				ไม่คืนค่าสมัคร

2F) 	การตรวจสภาพซ้ำหลังจากไปแก้ไขให้ถูกต้องกระทำได้

2G)	รถทุกคันจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสภาพก่อนเข้าทำการแข่งขัน

3) อุปกรณ์บังคับ

3A)	รถที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องติดตั้งวินช์หน้า 1 ชุด หรือมากกว่า และต้องมีแรงดึงไม่น้อยกว่า				8,000 ปอนด์

3B)	หากติดตั้งวินช์ชุดเดียว จะต้องเตรียมสายวินช์สำรอง 1ชุด

3C)	วินช์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าจะต้องจัดเตรียมมอเตอร์และ SOLENOID 1 ชุด

3D) 	รถที่ทำการแข่งขันและรถติดตาม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2.00กก. 				พร้อมป้ายรับรองอายุการใช้งานที่รับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ติดตั้งบริเวณที่นำ				ออกมาใช้ได้สะดวกเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

3E)	ชุดปฐมพยาบาลที่จำเป็นและบรรจุในภาชนะกันน้ำ

3F) 	จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมที่จำเป็นต่อการซ่อมรถเบื้องต้น

3G) 	จัดเตรียมเครื่องปั๊มลม หากใช้ลมจากปั๊ม AIR LOCKER จะต้องเตรียมสายสูบลมยาว				เพียงพอถึงล้อทั้ง 4

3I) 	จัดเตรียมอะไหล่จำเป็นดังนี้

สายพานทั้งชุด 1 ชุด

ท่อยาวหม้อน้ำ 1 ชุด

น้ำมันเครื่องเพียงพอต่อการเปลี่ยนถ่าย

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเกียร์ / เฟือง

น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย

น้ำมันเบรก

3J)	จัดเตรียมช่วยเหลืออุปกรณ์กู้ภัยดังนี้

สายกระตุก (RECOVERY STRAP) ขนาดความยาว 6 เมตร 1 เส้น

สายรัดโคนต้นไม้	 1 เส้น

รอกทด (SNATCH BLOCK) 1 เส้น

ขอห่วง ( SHACKLE ) ขนาดรับน้ำหนักได้ 3.25 ตัน 3 ตัว

ถุงมือหนัง 2 คู่ ห้ามใช้ถุงมือไม่คลุมนิ้ว,อ่อนนุ่มหรือถุงมือชำรุด

สมอบกขนาดเหมาะสมกับน้ำหนักรถ 1 ชุด

ผ้าคลุมสายวินช์น้ำหนัก 1 กก.ขนาด 90x50 ซม. 1 ผืน

(ห้ามสอดผ้าคลุมวินช์กับสายวินซ์)

3K)	ต้องจัดเตรียมจอบหรืออุปกรณ์ขุดดินที่มีด้ามยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.

3L)	ต้องจัดเตรียมถังน้ำมันสำรองปริมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 40 ลิตรหรือติดตั้งถังน้ำมันพิเศษ				ติดตัวรถ

3M)	ต้องติดตั้งระบบท่อไอดียกสูง(SNORKEL)

3N)	ต้องติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างน้อย 2 ดวง เพิ่มจากไฟหน้าปกติ

3O)	ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ 2 ชุด เพื่อให้กำลังต่อการใช้วินช์ระบบไฟฟ้า

3P)	ต้องติดตั้งแผงหลังเบาะผู้ขับหรือโดยสารโดยยึดแบ่ง วัสดุจะต้องเป็นตะแกงเหล็กหรือ					อะลูมิเนียม ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุที่เป็นไนลอนหรือผ้าใบ ข้อบังคับนี้ใช้เฉพาะรถ STATION 				WAGON หรือ DOUBLE CAB ถึงแม้ว่าจะบรรทุกสิ่งของไว้ที่กระบะหลังก็ตาม

3Q)	ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พักแรม,เตียงสนาม,เสื้อผ้า,อาหาร,เครื่องดื่ม,อุปกรณ์ปรุงอาหารให้				เพียงพอต่อระยะเวลาการแข่งขัน

3R)	ต้องจัดเตรียมถุงขยะให้เพียงพอและต้องนำออกมาทิ้งนอกบริเวณจัดการแข่งขันหรือบริเวณที่				จัดให้

3S)	ต้องจัดเตรียมยางสำรองตามความต้องการ

3T)	จะต้องสวมใส่กางเกงขายาวและสอดปลายในรองเท้าบู๊ต ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้นในขณะทำ				การแข่งขันหรือในพิธีกร ยกเว้นในบริเวณที่พักเท่านั้น ฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับคะแนนการ				แข่งขันจากคณะกรรมการ

3U)	ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมใส่เสื้อที่ทางคณะจัดการแข่งขันจัดให้ไว้ในพิธีเปิดและปิดอย่าง				เป็นทางการ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติมีโทษปรับจากคณะกรรมการการแข่งขัน

4) อุปกรณ์แนะนำ

4A)	ควรติดตั้งวิทยุสื่อสารระบบUHF(447 MHz) CB เพื่อสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างการ				เดินทาง การติดต่อสื่อสารอนุญาตให้ใช้ได้ขณะเดินทางเท่านั้น ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะทำ				การแข่งขัน ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับและคณะกรรมการถือเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัด โทษปรับอย่าง				น้อย 10 คะแนน

4B)	อุปกรณ์พักแรมควรนำเตียงสนามที่มีขายกสูงเพื่อให้พ้นพื้นที่แฉะ

4C)	ยาป้องกันแมลงและครีมกันแดด

4D)	จะต้องป้องกันยุงกัดเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อไข้มาลาเรีย

5) คุณสมบัติของตัวรถ

5A) 	โครงสร้างตัวถังและโครงสร้างฐาน(BODY/CHASSIS)

5A1	โครงสร้างตัวถังไม่สามารถเพิ่มเติมจากมาตรฐานเดิมเช่น ตัดส่วนหนึ่งส่วนใดทำให้น้ำหนัก				เบาขึ้น นอกเหนือจากการดัดแปลงบังโคลนเพื่อใส่ยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

5A2        	สายเข็มขัดนิรภัยต้องไม่หลุกลุ่ย,ฉีกขาดหรือเสียหายชำรุดอย่างใดๆ

5A3         	ต้องมีประตูรถด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ½ ของประตู และสูงประมาณ 150 เซนติเมตร

เหนือความสูงของเบาะนั่ง

5A4         	อนุญาตให้ติดตั้งตะแกรงบนหลังคาได้ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม

5A5        คัทซีต้องไม่บอบบางและสามารถทำให้แข็งแรงหรือโมดิฟายเครื่องยนต์และช่วงล่างได้

5A6)        เข็มขัดนิรภัยชนิดพาดบ่าจะต้องติดทุกที่นั่ง

5A7)	สภาพของเข็มขัดนิรภัยจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดเสียหาย

5A8)	ตะแกรงบรรทุกของบนหลังคาติดตั้งได้แต่ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม

5A9)	โครงสร้างฐาน(CHASSIS) จะต้องไม่ดัดแปลงให้มีคุณสมบัติลดความแข็งแรง ยกเว้นเป็นการ				ดัดแปลงเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์และระบบกันกระเทือน

5A10)	ขอลากพ่วงน้ำหนักอย่างน้อย 30 ตันทั้งหน้าและหลังของตัวรถ และจะต้องติดตั้งกับโครงสร้าง 			(CHASSIS) ขอห่วงขนาด 12 มม.2ตัวหรือขนาด 10 มม.4 ตัว เกรด8 หรือเทียบเท่า ทนแรงดึง				สูง จุดลากพ่วงสามารถคล้องที่ด้วยกันชนที่ทนแรงดึงขนาด3ตันได้ รถที่มีตัวถังเป็นโครงสร้าง				ฐานในตัว ให้ติดตั้งขอลากพ่วงด้านข้างของตัวรถที่ทนแรงดึงเพียงพอ หากไม่ปฏิบัติตาม				ข้อบังคับนี้จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน

5A11) 	แผงกันด้านหลังของผู้ขับและผู้โดยสารเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียมยึดแข็งแรงอย่าง				น้อย 4 จุด ไนลอนหรือผ้าใบไม่อนุญาติให้ติดตั้ง

5A12)	วัสดุ,อุปกรณ์,หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในรถจะต้องผูกมัดยึดตรึงให้แน่น

5A13)	รถที่มีหลังคาผ้าใบหรือไม่มีหลังคาจะต้องติดตั้งโครงกันกระแทก ROLL CAGE และมี				คุณสมบัติ ดังนี้

ท่อเหล็กโครงสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 38 มม.

ความหนาของท่อเหล็กไม่ต่ำกว่า 3  มม.

ท่ออะลูมีเนียมโครงสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 38 มม.

ความหนาของท่ออะลูมีเนียมไม่ต่ำกว่า  3  มม.

ข้อต่อจะต้องเชื่อมต่อให้แข็งแรงและติดตั้งตัวยึดกับโครงสร้างฐาน 4 จุด โดยใข้แผ่นประ

กบสี่เหลี่ยมขนาด 100x100 มม.หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม. โดยใช้อ๊อกหรือยึดด้วยนอตขนาด

10 มม. 4 ตัวต่อหนึ่งจุดแผ่นประกบด้านหลังใช้ขนาดเดียวกันทั้งหมด

5B)	เครื่องยนต์

5B1)	เครื่องยนต์ไม่จำกัดประเภทหรือขนาด แต่จะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและ				ได้รับอนุญาติให้ใช้บนถนนหลวงได้ตามปกติ

5E2	ระบบเชื้อเพลิง

5E3        หัวหน้าตรวจสภาพสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตถังน้ำมันที่พิจารณาดูแล้วไม่ปลอดภัย

5E4)	คณะกรรมการตรวจสภาพมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้เข้าทำการแข่งขันหากพิจารณาแล้วว่าถังน้ำมัน				เชื้อเพลิงของรถที่จะเข้าแข่งไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ

5E5)	ถังน้ำมันสำรองที่รับการรับรองมาตรฐานเพื่อใช้ในการสำรองน้ำมันให้เก็บในที่ปลอดภัยในตัว				รถ หรือด้านหลังรถ โดยต้องยึดตรึงให้แน่นหนา

5H)	ยางและวงล้อ

5H1)	ยางและวงล้อมีขนาดรวมกันเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 40 นิ้ว

(5H2-5H3 ไม่มี)

5H4)	ห้ามใช้ยางที่มีลักษณะเป็นยางที่ใช้กับรถใช้งานเกษตร

5H5)	ห้ามใช้โซ่หรือวัสดุคล้ายโซ่คล้องล้อในขณะเข้าทำการแข่งขัน

5H6)	ดอกยางจะต้องเป็นดอกยางชนิดลุยโคลนและสามารถใช้บนถนนตามปกติได้

5H7)	สภาพของดอกยางต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 80%ของมาตรฐานเมื่อเริ่มทำการแข่งขัน

5H8)	วงล้อและยางต้องไม่ยื่นออกพ้นโครงสร้างตัวถังเกินกว่า45มม.และจะต้องมีโป่งล้อกว้าง 50				มม. ตลอดบังโคลน

5H9)	จะต้องจัดเตรียมยางสำรอง 1 ชุด ยึดตรึงให้แน่นภายในหรือนอกรถก็ได้

5H10)	ยางกันโคลนต้องติดตั้งที่ล้อหลังเท่านั้น

5H11)	ผู้แข่งขันจะต้องใช้ยางชุดเดิมจากที่ผ่านการตรวจสภาพจนสิ้นสุดการแข่งขัน การเปลี่ยนยาง				ชุดใหม่จะต้องขออนุญาตจากกรรมการเมื่อเกิดความเสียหายหรือหมดสภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ				การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

5L)	ระบบไฟฟ้า

5L1)	ระบบไฟฟ้า เช่น ติดตั้งสวิทช์ตัดไฟและไฟเลี้ยว ,ไฟถอยหลัง,ไฟเบรกฯลฯ จะต้องใช้งานได้

5L2)	สัญญาณแตรจะต้องใช้งานได้

5M	วินซ์(WINCH)

5M1)	รถ 4x4 ทุกคันจะต้องติดตั้ง วินซ์(WINCH) บริเวณด้านหน้า มีแรงดึงสูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 				8,000 ปอนด์

5M2)	สายวินซ์จะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยหักงอหรือสภาพไม่เหมาะสม

5M3)	วินซ์จะต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติตามคุณสมบัติมาตรฐาน

5M4)	สายวินซ์จะต้องเป็นชนิดทนแรงต้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16”สายวินช์ชนิดมีไส้เป็น				แกนกลางไม่อนุญาตให้ใช้

5M5)	ปลายสายวินช์จะต้องไม่รัดโดย”UELAMPS”แต่จะต้องตอกรัดโดยแหวนโลหะใช้แรงกดสูง

5N	ข้อบังคับจักรยานยนต์วิบาก(ไม่เกี่ยวข้อง)

6) กติกาทั่วไป

6A)	การแข่งขันรับเฉพาะขับเคลื่อน4ล้อและเป็นรถที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยโรงงาน				ผู้ผลิต รถต้นแบบทุกประเภทจากโรงงานไม่รับเข้าทำการแข่งขัน

6B)	รถที่แปลงสภาไปจากปกติอาจได้รับอนุญาตเข้าแข่งได้ หากรถที่จะเข้าแข่งคันใดไม่ผ่านเกณฑ์				ตามข้อบังคับและกติกาที่ร่างไว้ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยขอให้ยกเว้นกติกาบางข้อเป็น				ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการการแข่งขัน โดยแจ้งรายละเอียดรายการใด				ที่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ตามข้อบังคับ การขอยกเว้นจะเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 				และคณะกรรมการฯจะพิจารณาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเป็น				เกณฑ์และถ้าหากไม่ผ่านกฎเกณฑ์ตามข้อบังคับของความปลอดภัยเมื่อทำการตรวจสอบ				สภาพ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำการแข่งขัน

6C)	ผู้แข่งขันจะต้องสวมหมวกนิรภัยซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการ

ตรวจสภาพจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้จะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งขณะขับแข่งและเดินทางปกติ

6D)	คนขับและผู้ช่วยหรือผู้โดยสารอื่นสามารถที่จะเดินทางไปกับรถคันใดก็ได้ในขณะเดินทาง

6E)	การแข่งขันเป็นทีม คณะกรรมการฯจะเป็นผู้กำหนดรถคันใดอยู่ในทีมใดหรือจำนวนเท่าใดใน				หนึ่งทีม อาจจะกำหนดโดยการจับฉลากหรือตามแต่ละประเทศ

6F) 	ผู้ประสานงานการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกู้ภัยในขณะเดินทาง โดยการกำหนดตัว				บุคคลจากทีมผู้ประสานงานหรือคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ผู้เข้าแข่งขันให้เป็นหัวหน้าผู้กู้ภัย ทั้งนี้				เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้รับผิดชอบโดย				เคร่งครัด ในแต่ละสถานการณ์จะกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

7) ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ร่วมเข้ารับการแข่งขันในระดับสากลมีจิตสำนึกในการรักษาสภาแวดล้อม ทั้งในขณะเดินทางและพักแรม หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

7A)	บริษัทที่พักแรมจะต้องรักษาสภาพเดิมเมื่อเคลื่อนย้ายออกไป ขยะและสิ่งปฏิกูลให้นำกลับ				ออกให้หมด และไม่ขุดฝังขยะในบริเวณพักแรมโดยเด็ดขาด

7B)	บริเวณใดที่ไม่มีห้องสุขา ให้ขุดฝังอุจาระและต้องห่างจากจุดพักแรมไม่ใกล้กว่า100 เมตร หาก				พบฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

7C)	หากละเลยเจตนาไม่ใช้สายคล้องต้นไม้ขณะใช้วินซ์จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

7D)	เมื่อขับรถบนหาดทราย จะต้องพยายามรักษาเส้นทางตามเครื่องหมายกำหนดและห้ามขับรถ				ทำความเสียหายต่อพันธุ์พืชบนเนินทราย

7E)	ห้ามตัดทำลายไม้ยืนต้น

7F)	ขับรถรักษาเส้นทางที่กำหนด เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางหรือต้นไม้โค่นล้มโดยไม่เปิดเส้นทางใหม่

8) การโฆษณา

8A)	ผู้แข่งขันสามารถที่จะติดแผ่นป้ายโฆษณาบนตัวรถได้แต่ต้อง

- ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน

- ไม่อยู่ในลักษณะต่อต้านหรือแข่งขันต่อผู้สนับสนุนหลัก

- ไม่ล่วงล้ำพื้นที่ส่วนที่กำหนดไว้ สำหรับผู้สนับสนุนหลักพื้นที่ส่วนของป้ายการแข่งขันและหมายเลขรถ

- การติดป้ายโฆษณาของผู้สนับสนุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันจะอนุญาตให้เฉพาะต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแข่งขันเท่านั้น

8B)	ฝ่าฝืนไม่ติดป้ายโฆษณาของผู้สนับสนุนการแข่งขันและติดป้ายโฆษณาอื่น มีโทษตาม				ข้อกำหนดและถูกพิจารณาตามเห็นสมควรจากคณะกรรมการ

9) กติกาการแข่งขันและการปรับโทษ

คณะกรรมการแข่งขันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและกติกาของการแข่งขันตามที่เห็นสมควร และอาจพิจารณากำหนดโทษปรับที่ไม่ระบุอยู่ในกติกาตามดุลพินิจ โทษปรับจะสะสมสูงสุดไม่เกินโทษคะแนนสูงสุดของแต่ละ SS นั้น

ข้อบังคับ						โทษปรับหากฝ่าฝืน

9A) 	ห้ามผู้ขับหรือผู้ช่วยสมอ้างถึงอิทธิพลกระทำการอัน			ตัดสิทธิการแข่งขัน

ไม่บริสุทธิ์ขัดขวางรบกวนผู้เข้าแข่งขันอื่นและ			ตลอดรายการ

คณะกรรมการ

9B) 	ห้ามผู้ขับหรือผู้ช่วยก่อกวนระรานต่อผู้อื่นใดก็ตาม			ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

หากฝ่าฝืน							ตลอดรายการ

9C) 	ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมเช่น			ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

การขับถ่ายจะต้องห่างจากเขตที่พักหรือแหล่งน้ำ			ตลอดรายการ

ไม่น้อยกว่า 100 เมตรและต้องฝังกลบ

ข้อบังคับ						โทษปรับหากฝ่าฝืน

9D)	ห้ามใช้วิทยุสื่อสาร						ตัดสิทธิการแข่งขัน

- แจ้งข้อมูลเส้นทางการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่น	ตลอดรายการ

- ขณะทำการแข่งขันในเส้นทางอื่น

- ขณะรอทำการแข่งขันหรือ

- ขณะเคลื่อนย้ายเพื่อทำการแข่งขันใน SS ต่อไป

9E)	ไม่ใช้สายรัดต้นไม้ขณะใช้วินช์ถึงแม้จะเป็นต้นไม้			ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ที่ตายแล้วยกเว้นจุดวินซ์ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้

เฉพาะ SS  นั้น

9F)	ผู้ช่วยผู้ขับไม่นั่งประจำที่ ณ จุด STAR  และจุดFINISH		ปรับ10คะแนน

เวลาแข่งขันจะหยุดจนกว่าผู้ขับและผู้ช่วยนั่งอยู่กับที่

และคาด SEAT BELT เป็นที่เรียบร้อย

9G)	SEAT BELT จะต้องคาดตลอดเวลาขณะทำการแข่งขัน		ปรับ 10 คะแนน

รถที่เคลื่อนที่

9H)	ผู้แข่งขันจะไม่อยู่นอกตัวรถขณะรถเคลื่อนที่			ปรับ 10 คะแนน

(ยกเว้นขณะทำการช่วยเหลือเมื่อรถติดอยู่ในเขตอุปสรรค)

9I)	ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งเตือนผู้อยู่ใกล้บริเวณ,อุปสรรค		ปรับ 10 คะแนน

ขณะเริ่มกู้รถหรือขณะใช้วินช์

9J)	ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่อยู่ระหว่างจุดวินช์ และตัวรถในขณะ		ปรับ 10 คะแนน

ทำการวินช์และจะต้องอยู่ในบริเวณปลอดภัย เพื่อปรับแต่ง

ผ้าคลุมวินช์หรือตัววินช์แต่ตัวรถจะต้องไม่เคลื่อนที่ เตือน 1

ครั้ง

9K)	สายวินช์ จะต้องไม่ถูกเก็บในตัวรถแต่อาจจะม้วนเก็บหรือพัน 	ปรับ 10 คะแนน

สายวินช์ เตือน 1 ครั้ง

9L)	ขณะที่ดึงวินช์ จะต้องใช้ผ้าคลุมวินช์ให้อยู่ในระยะ 1ใน 3 ของ	 ปรับ 10 คะแนน

สายวินช์

9M)	ไม่แตะลอดข้ามหรือลอดใต้สายวินช์ ขณะกำลังดึง	เตือน 1 ครั้ง	ปรับ 10 คะแนน

ข้อบังคับ						โทรปรับหากฝ่าฝืน

9N)	ห้ามใช้สายวินช์ดึงลอดตัวรถ เตือน 1 ครั้ง				ปรับ 10 คะแนน

9O)	ห้ามขับทับสายวินช์ในทุกกรณี					ปรับ 10 คะแนน

9P)	จะต้องไม่คลายสายวินช์จนสุดโดยปราศจาก			ปรับ 10 คะแนน

การควบคุม

9Q)	จะต้องสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำงานที่เกี่ยวกับสายวินช์		ปรับ 10 คะแนน

9R)	เมื่อได้รับสัญญาณให้หยุดดึงวินช์ ผู้ขับจะต้องไม่กด		ปรับ 10 คะแนน

ดึงวินช์โดยไม่ได้รับสัญญาณและกรณีไม่มีจุดวิ้นช์อื่นๆ

และต้องอยู่ในจุดวิ้นช์เดิม ห้ามปั่นล้อรถ เตือน 1 ครั้ง

9S)	หลัก,หมุดหรือสิ่งแสดงเขตเส้นทางแข่งขันถูกเกี่ยวชน		ปรับ 10 คะแนน

เช่น หลัก,หมุดถูกชนล้มลงเกินกว่า45 องศา,เทปแสดง

เขตถูกเกี่ยวขาด

9T)	ผู้เข้าแข่งขันแสดงอุปนิสัยอันไม่สมควร				ปรับ 10 คะแนน

9U)	ผู้เข้าแข่งขันไม่ระมัดระวังต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นหรือ		ปรับ 10 คะแนน

มีการกระทำที่เสี่ยงต่ออันตราย

-	ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างทำการแข่งขัน		ตัดสิทธิ์การ

แข่งขันตลอด

รายการ

10) การไม่นำรถเข้าแข่ง

10A) 	ไม่นำรถเข้าเส้น  START (DNS)

- ผู้เข้าแข่งขันไม่นำรถเข้าเส้น  STARTเมื่อถึงกำหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุต่อผู้จัดการแข่งขัน จะไม่ได้รับคะแนนใน SS นั้นและถือเป็น DNS

10B) 	หากด้วยสาเหตุขัดข้องทางกลไกซึ่งไม่สามารถนำรถเข้าเส้น START ได้ทันทีอาจแจ้งให้				กรรมการผู้ควบคุม START เพื่อพิจารณาให้ต่อเวลาเพื่อทำการซ่อมแซมและนำเข้าขุด START 			ภายหลัง

10C) 	ไม่นำรถเข้าเส้น FINISH (DNF)

การละเมิดข้อบังคับต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการแข่งในให้ลุล่วงและให้ถือว่าไม่นำ				รถเข้าเส้น FINISH และจะต้องนำรถออกนอกเส้นทางแข่งขันทันที

- รถของผู้แข่งขันออกนอกเขตแข่งขันพ้นทั้ง 4 ล้อ

- ทำเวลาได้ช้ากว่าที่กำหนด หรือไม่สามารถนำรถผ่านระยะทางที่กำหนดภายในเวลา (แต่จะได้รับ 20 คะแนนเป็นคะแนนสะสม)

- ผู้เข้าแข่งขันนำรถออกจากเส้น START แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ด้วยเหตุของการขัดข้องทางกลไก

- ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกขณะทำการแข่งขันในเส้นทาง

10D)	การเคลื่อนย้ายรถออกจากเส้นทางแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุม				เส้นทางแข่งขัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจะให้ผู้เข้าแข่งขันต่อๆไปทำการแข่งขันทันที

11) การให้คะแนน

11A) 	ผู้เข้าแข่งขันเมื่อทำการแข่งขันสิ้นสุดในแต่ละ SS และทำเวลาได้ภายในเวลาที่กำหนด ใน SS 				นั้นจะได้รับคะแนนสะสมตามลำดับดังนี้

ลำดับ  คะแนน 	ลำดับ  คะแนน 	ลำดับ	คะแนน  	ลำดับ 	คะแนน

1	100		11	66		21	45		31	35

2	95		12	63		22	44		32	34

3	90		13	60		23	43		33	33

4	87		14	58		24	42		34	32

5	84		15	56		25	41		35	31

6	81		14	54		26	40		36	30

7	78		17	52		27	39		37	29

8	75		18	50		28	38		38	28

9	72		19	48		29	37		39	27

10	69		20	46		30	36		40	26

11B)	ผู้แข่งขันไม่สามารถขับให้ถึงเส้น FINISH ตามเวลาที่กำหนดถือเป็น DNF แต่จะมีคะแนน				สะสม 20 คะแนนใน SS นั้น

11C) 	รถที่ไม่เข้าจุด START ตามลำดับและเวลาที่กำหนด จะไม่มีคะแนนสะสม (0 คะแนน)

12) การประท้วง

- 		การประท้วงจะประท้วงได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรถคันที่ทำการประท้วง				เท่านั้น ผู้อื่นไม่สามารถทำการประท้วงได้ การประท้วงจะต้องทำเป็นจดหมายประท้วงต่อนาย				สนาม และจะต้องทำในข้อกำหนดไว้ ดังนี้

- 		การประท้วงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รถแข่ง ส่วนประกอบรถแข่ง และอุปกรณ์ต่อพ่วง				ให้ยื่นประท้วงก่อนการแข่งขัน 30 นาที

- 		การประท้วงผลการแข่งขัน ให้ยื่นประท้วงในเวลา  30 นาที นับตั้งแต่เวลาประกาศผลการ				ประท้วงเรื่องเวลา ให้ประท้วงกับกรรมการ ณ จุด ๆ นั้น และทำจดหมายแจ้งต่อนายสนาม				ภายใน 15 นาที หลังจากรถแข่งคันนั้นจบการแข่งขันช่วงนั้น

- 		การประท้วง ต้องแนบเงินค้ำประกันการประท้วงจำนวน  5,000 บาท พร้อมจดหมายการ				ประท้วง ถ้าคำประท้วงถูกต้องตามคำประท้วงจะคืนเงินดังกล่าวให้เต็มจำนวนแต่ถ้าเป็นคำ				ประท้วงไม่เป็นผลจะริบเงินทั้งหมด และต้องจ่ายค่าเสียหายในการพิสูจน์ เพื่อเป็นการ				ดำเนินงานการสอบสวนข้อเท็จจริง

- 		การอุทธรณ์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ เพื่อตั้งกรรมการพิจาร

ณา ยกเว้นความผิดทางมารยาท การเสพสิ่งเสพติด การเสพของมึนเมา หรือการแสดง

เจตนาเป็นปรปักษ์กับการแข่งขัน

12A )  	ตามกติกาอื่นๆของผู้จัดการแข่งขัน

13) พฤติกรรมต้องห้ามของผู้เข้าแข่งขัน

13A) 	ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สมอ้างถึงอิทธิพล การกระทำอันไม่บริสุทธิ์ต่อการแข่งขันหรือรบกวนสมาธิ				ของคณะกรรมการในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากผู้แข่งขันรายใดปฏิบัติดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ออก				จากการแข่งขันทันที

13B)	ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนก่อความวุ่นวายกับรถของผู้อื่น หาก				ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

16) การช่วยเหลือกู้ภัย

14A) 	ระหว่างทำการแข่วขันหากรถเสียหรือเกิดอุปสรรคไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถด้วยตัวเองได้				ผู้ดำเนินการแข่งขันจะเข้าทำการช่วยเหลือโดยการนำรถเข้าสู่ถนนหลักที่ใกล้ที่สุด จากนั้นผู้				เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการนำรถไปซ่อมแซมเพื่อนำกลับเข้าแข่งขันใหม่

14B) 	การช่วยเหลืออื่นๆ อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่หวังไว้ ขอให้ผู้ทำการเข้าแข่งขันระลึก				เสมอว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดรายการนี้

15) การบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

ระหว่างการแข่งขัน จะมีสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกเข้าชมการแข่งขัน และอาจเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันรายการนี้ลงในนิตยสารต่างๆ หลายภาษา ซึ่งทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันเช่นเดียวกันนี้ ทั่วโลกมาแล้ว การแข่งขันครั้งนี้จึงเน้นหนักในด้านข้อบังคับของความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้ม สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับสิทธิ์ที่จะรายงานความเคลื่อนไหวตามความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อวงการรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ช่วยกันสร้างภาพที่ดีต่อสาธารณชน

ความหมายของสื่อ

สื่อประชาสัมพันธ์มีส่วนที่จะสร้างภาพออกสู่สาธารณชนในแง่ของการขับรถด้วยความปลอดภัย หรือการกระจายภาพของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ข้อมูลของการแข่งขันในทางที่ดีจะขจัดความคิดต่อต้านต่อการจัดการแข่งขัน หรือต่อองค์กรในอนาคต

อุบัติเหตุอาจหมายถึง

เหตุปกติวิสัย  หรือการแข่งขันนอกเหนือจากที่วางแผนไว้

- ผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันหรือ

- ผลกระทบต่อความปลอดภัยในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

- ตีแผ่ความบกพร่องด้านความปลอดภัย และขัดต่อกฎการรักษาสภาพแวดล้อม

ข้อปฏิบัติทั่วไป

คณะกรรมการมุ่งหวังที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและให้ความสำคัญต่อธรรมชาติสูงสุดการแข่งขันที่จะต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะ จะมีส่วนที่ก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ หากเราประสบอุบัติเหตุ ซึ่งสื่อมวลชนให้การเพ่งเล็ง จะด้วยมีการบาดเจ็บต่อตัวบุคคลหรือกระทบกับสภาพแวดล้อม หากสื่อมวลชนต้องการทราบข้อมูลผ่านมายังผู้เข้าแข่งขัน ขอแนะนำให้สอบถามจากคณะกรรมการโดยตรง เพื่อตอบคำถามนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการอาจมีประกาศแถลงถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้น ในเชิงบวกต่อไป

16) สิทธิอำนาจของผู้จัดการแข่งขัน

16A)	 ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจอันชอบธรรมดังนี้

  - ปฏิเสธการรับสมัครโดยไม่แจ้งเหตุผลก็ได้

  - สลาย ยกเลิก เลื่อน หรือย่อให้สั้นลงในการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ จากกรณีต่อไปนี้

  - ปฏิเสธการเข้าทำการแข่งขัน ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพหรือไม่ทำตามคำแนะนำตามข้อกำหนด

  - ยกเลิก SS ในเวลาใดก็ได้ ถึงแม้จะมีผู้เข้าแข่งขันบางส่วนผ่าน SS นั้นไปแล้ว

  - ตัดสิทธิ์ ผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่วางไว้หรือขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่กำกับการดูแลการแข่งขัน

17) ประกันภัย

17A) 	ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำประกันภัยครอบคลุมถึงอุบัติเหตุตัวบุคคลตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

18 ค่าเสียหาย

18A) 	ผู้จัดการทำการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่ออบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ				ความเสียหายของตัวรถ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

18B)	 ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ผู้เข้าร่วมทำการแข่งขัน จะต้อง				รับผิดชอบหากเกิดเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ทางผู้จัดการแข่งขันยินดีจะเป็นพยานตามที่				เห็นสมควร

18C) 	ผู้แข่งขันจะชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้จัดการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการ				กระทำของผู้เข้าแข่งขัน

18D)	ผู้เข่าแข่งขันยินยอมที่จะลงนามในแบบฟอร์มความรับผิดชอบต่อความเสียหายก่อนเริ่มทำ				การแข่งขัน หากละเลยจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันขาดคุณสมบัติและอาจถูกยึดค่าสมัคร

กติกาการแข่งขันภาคผนวก (เพิ่มเติม)สระบุรี

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2551

รุ่นการแข่งขัน

- สมัครเล่นปีกนก (Coil Spring or Wishbone)

- สมัครเล่นคานแข็ง (Leaf Spring)

- โอเพ่น (Open) ใครชนะรุ่นนี้จะเป็นตัวแทนไปแข่ง Rainforest Challenge ที่มาเลเซีย

- ซุปเปอร์โอเพ่น (Super Open)

คุณสมบัติของนักแข่ง และรถแข่ง

คุณสมบัติของนักแข่ง

- 	เป็นนักแข่งทั่วไป ทั้งชาย และหญิง และจะต้องมีใบขับขี่ที่ออกให้โดยกรมการขนส่ง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

- เมื่อมีการสมัครเป็นผลแล้ว นักแข่งที่ลงชื่อในใบสมัคร รวมทั้งผู้ขับและผู้ร่วมรถที่มีรายชื่อในใบสมัคร คือ	ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งของตัวรถแข่ง นักแข่ง บุคคล ที่สามและสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้น อัน	เกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลที่กล่าวมา	ตลอดการแข่งขัน

- ไม่ว่าความผิดใดๆ ในความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และหรอืการกระทำอันไม่ใช่วิสัยเยี่ยง”นักกีฬา” การ	ดื่มสุรา สิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา อาจปรับโทษให้ออกจากการแข่งขันและในกรณีความผิดร้ายแรงอาจถูก	พิจารณาโทษ ห้ามร่วมทำการแข่งขันในสนามต่อๆไป

- ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประเภทใด ที่มีอายุต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมี	หนังสือรับรองในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน จากบิดา / มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนบ	หลักฐานการเป็นบิดา / มารดา และผู้ปกครอง และห้ามเด็กต่ำกว่า  18 ปีเข้าร่วมการแข่งขัน

คุณสมบัติรถยนต์ของนักแข่งสมัครเล่น รุ่น COIL SPRING  รุ่น  LEAF SPRING

OFF ROAD สมัครเล่น (ปีกนกและ คานแข็ง)

- เป็นรถยนต์ที่ทำการผลิตจากสายพานการผลิตของโรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวนต่ำกว่าปีละ 1,000 คัน ในระยะเวลา  12 เดือน ต่อเนื่อง

- เครื่องยนต์ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีชื่อรุ่นทางการค้ากับตัวเดียวกับตัวถัง ที่มีการผลิตจำหน่ายทั่วไปจากสายพานการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวนไม่ต่ำกว่า  1,000 เครื่องในระยะเวลา  12 เดือนต่อเนื่อง

- สายพานการผลิตของโรงงานหมายถึง โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่ทำการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

เครื่องยนต์

-	ปรับแต่ง ได้อิสระ แต่ต้องอยู่ในกฎข้อ 2

- 	ระบบอัดอากาศ สามารถ ติดตั้งเทอร์โบ และชุปเปอร์ชาร์จได้

ระบบช่วงล่าง

- ปรับแต่งได้อิสระ

ระบบเบรก

-	ปรับแต่งได้อิสระ

ล้อและยาง

- สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ขนาดต้องไม่เกิน  35 นิ้วห้ามใช้ยางเกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด

ตัวถัง

- จะต้องเป็นตัวถังที่ผลิตออกจากสายพานการผลิตของโรงงาน

-	ดัดแปลงตัวถังได้แต่ต้องในลักษณะของลักษณะรูปทรงเดิมในสายพานการผลิตโรงงาน(ยกเว้น ห้าม			ตัดคัดซี)

- 	ความสูงไม่จำกัด แต่จะต้องในกฎกติกา ข้อที่ 1,2,3 (อนุญาตให้ปรับแต่งได้)

เกียร์ และ ระบบขนส่ง

- จะต้องทำตามในกฎกติกาข้อ 1,2,3 (และอนุญาตให้ปรับแต่งได้)

คุณสมบัติรถยนต์ของนักแข่ง รุ่นโอเพ่นOPEN

-         กติกาเดียวกันกับRFC

คุณสมบัติรถยนต์ของรุ่นซุปเปอร์โอเพ่นSUPER OPEN

-   ห้ามใช้ยางเกิน 36 นิ้ว   ห้ามใช้ยางเกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด

-    ตัวถัง เครื่องยนต์ คัทซี และอุปกรณ์อื่นๆปรับแต่งได้อิสระ

กฎกติกาอื่นใด ที่มิได้ระบุอยู่ในกติกาฉบับนี้ ให้ยึดถือกติกาของรายการ RFC เป็นหลักและให้อยู่ในดุลพินิจของนายสนาม จากผู้จัดการแข่งขัน ตัวแทนประเทศมาเลเซีย ตัวแทนผู้จัดการแข่งขัน หรือตัวแทนชมรมต่างๆที่ร่วมทำการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา และตัดสินผลการแข่งขัน ถือเป็นยุติ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน