กติกา RFC ภาคย่อ Rainforest 4Low 2008

สนามแม็ก / สระบุรี / 31 พ.ค. – 1  มิ.ย. 2551

- รูปแบบการแข่งขัน

- การตรวจสภาพรถและผู้เข้าแข่งขัน

- อุปกรณ์บังคับ

- คุณสมบัติของตัวรถ

- การโฆษณา

- กติกาการแข่งขันและการปรับโทษ

- การไม่นำรถเข้าแข่ง

- การประท้วง

- การช่วยเหลือกู้ภัย

- สิทธิอำนาจของผู้จัดการแข่งขัน

- ค่าเสียหาย

แปลจาก

กติกาการแข่งขัน  	:	WORLD 4X4 COUNCIL RAINFOREST CHALLENGE  2000

THE  INTERNATIONAL OFF ROAD CHALLENGE OF 								MALAYSIA 2000

แปลโดย 		: 	คุณสมภพ วัฒนพงษ์

ปรับปรุงโดย 	: 	คณะทำงานกระตุ้นต่อม 4Low 2008 (11 พฤษภาคม 2551)

คณะผู้วางกฎกติกา

ผู้มีอำนาจสูงสุดในการแข่งขันจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะผู้จัด

ประธานจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบด้วย ผู้อำนวยการแข่งขัน,ผู้จัดการทีม,หัวหน้าผู้ตรวจสภาพรถ,หัวหน้าผู้ตรวจเส้นทาง, ผู้แทนสื่อมวลชน, คณะกรรมการการแข่งขันนำโดย ผู้จัดการทีมต่างๆ ภายในการกำกับจากประธานจัดงานและผู้อำนวยการแข่งขัน

1) รูปแบบการแข่งขัน

แบ่งเป็น 4 SS การแข่งขันในพื้นที่ป่าจริง ความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ความยาวของแต่ละ SS ยาว400 - 500 เมตร โดยประมาณ แต่ละ SS การแข่งขันจะบังคับ ให้ใช้อุปกรณ์แตกต่างตามแต่ละ SS

รุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น (ทีม - เดี่ยว)

- ปีกนก (Coil Spring or Wishbone)

- คานแข็ง (Leaf Spring)

- ซูซูกิ (Suzuki)

- รถตรวจการณ์ (5 door)

- โอเพ่น (Open) ใครชนะรุ่นนี้จะเป็นตัวแทนไปแข่ง Rainforest Challenge ที่มาเลเซีย

- ซุปเปอร์โอเพ่น (Super Open) 2 SS การแข่งขันพิเศษ

หมายเหตุ : สำหรับสิทธิที่ได้ไป Rainforest Challenge ผู้จัดจะออกให้แต่ค่าสมัคร 50,000 บาทเท่านั้น

2) การตรวจสภาพรถ

2A) 	รถที่จะเข้าแข่งทุกคันจะต้องมาพร้อมล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 1 วัน (วันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 51) 08.00 น. – 24.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ผู้ขับและผู้ช่วย หรือตัวแทน)

2B) 	ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องยื่นเอกสารต่อกรรมการตรวจสภาพดังนี้

2C)	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับและผู้ช่วย)

สมุดคู่มือทะเบียนรถ หรือสำเนา

2D)	ขณะทำการตรวจสภาพรถจะต้องพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ ตามที่กรรมการร้องขอ

2E) 	รถคันใดที่ได้รับการตรวจสภาพจากกรรมการและลงความเห็นว่าสภาพไม่เหมาะสมที่จะทำ				การแข่งขัน หรือไม่ผ่านการตรวจสภาพ คณะกรรมการอาจจะปฏิเสธที่จะให้เข้าแข่งขันและจะ				คืนค่าสมัครครึ่งหนึ่ง (50%)

2F) 	การตรวจสภาพซ้ำหลังจากไปแก้ไขให้ถูกต้องกระทำได้ (อ้างอิงข้อ 2E)

2G)	รถทุกคันจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสภาพก่อนเข้าทำการแข่งขัน

3) อุปกรณ์บังคับ

3A)	รถที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องติดตั้งวินช์หน้า 1 ชุด หรือมากกว่า และต้องมีแรงดึงไม่น้อยกว่า				6,000 ปอนด์

3B) 	รถที่ทำการแข่งขัน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ออกมาใช้ได้สะดวกเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

3C)	จัดเตรียมช่วยเหลืออุปกรณ์กู้ภัยดังนี้

สายกระตุก (RECOVERY STRAP) 1 เส้น (ประเภททีม)

สายรัดโคนต้นไม้	 1 เส้น

รอกทด (SNATCH BLOCK) 1 ตัว

ขอห่วง ( SHACKLE ) คันละ 4 ตัว

ถุงมือหนัง 2 คู่ ห้ามใช้ถุงมือไม่คลุมนิ้ว,อ่อนนุ่มหรือถุงมือชำรุด

ผ้าคลุมสายวินช์น้ำหนัก 1 กก.ขนาด 90x50 ซม. 1 ผืน (หรือใกล้เคียง)

(ห้ามสอดผ้าคลุมวินช์กับสายวินซ์)

3D)	ต้องจัดเตรียมยางสำรองตามความต้องการ

3E)	Hi-Lift Jack เป็นอุปกรณ์บังคับ

3F)	ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมใส่เสื้อที่ทางคณะจัดการแข่งขันจัดให้ไว้ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มข้อ (หรือผ้าใบ) ในพิธีเปิดและปิดอย่างเป็นทางการ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติมีโทษปรับ (หรือตัดคะแนน) จากคณะกรรมการการแข่งขัน

3G) 	ห้ามใช้วิทยุสื่อสารทุกระบบ ขณะการแข่งขัน

4) คุณสมบัติของตัวรถ

4A)	สภาพของเข็มขัดนิรภัยจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดเสียหาย

4B)	วัสดุ, อุปกรณ์, หรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในรถจะต้องผูกมัดยึดตรึงให้แน่น

4C)	รถที่มีหลังคาผ้าใบหรือไม่มีหลังคาจะต้องติดตั้งโครงกันกระแทก ROLL BAR

4D)	ยางและวงล้อมีขนาดรวมกันเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 38 นิ้ว

4E)	ห้ามใช้ยางที่มีลักษณะเป็นยางที่ใช้กับรถใช้งานเกษตร

4F)	ห้ามใช้โซ่หรือวัสดุคล้ายโซ่คล้องล้อในขณะเข้าทำการแข่งขัน

4G)	ดอกยางจะต้องเป็นดอกยางชนิดลุยโคลนและสามารถใช้บนถนนตามปกติได้

4H)	จะต้องจัดเตรียมยางสำรอง 1 ชุด ยึดตรึงให้แน่นภายในหรือนอกรถก็ได้

4I)	ผู้แข่งขันจะต้องใช้ยางชุดเดิมจากที่ผ่านการตรวจสภาพจนสิ้นสุดการแข่งขัน (จะถ่ายรูปไว้) การเปลี่ยนยางชุดใหม่จะต้องขออนุญาตจากกรรมการเมื่อเกิดความเสียหายหรือหมดสภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

4J)	รถ 4x4 ทุกคันจะต้องติดตั้ง วินซ์ (WINCH) บริเวณด้านหน้า มีแรงดึงสูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 				6,000 ปอนด์

5) การโฆษณา

ผู้เข้าการแข่งขันจะต้องติดแผ่นป้ายโฆษณาหรือสติกเกอร์ (สปอนด์เซอร์) บนตัวรถ ตามตำแหน่งที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้เท่านั้น

6) กติกาการแข่งขันและการปรับโทษ

คณะกรรมการแข่งขันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและกติกาของการแข่งขันตามที่เห็นสมควร และอาจพิจารณากำหนดโทษปรับที่ไม่ระบุอยู่ในกติกาตามดุลพินิจ โทษปรับจะสะสมสูงสุดไม่เกินโทษคะแนนสูงสุดของแต่ละ SS นั้น

ข้อบังคับ						โทษปรับหากฝ่าฝืน

6A) 	ห้ามผู้ขับหรือผู้ช่วยสมอ้างถึงอิทธิพลกระทำการอัน			ตัดสิทธิการแข่งขัน

ไม่บริสุทธิ์ขัดขวางรบกวนผู้เข้าแข่งขันอื่นและ			ตลอดรายการ

คณะกรรมการ

6B) 	ห้ามผู้ขับหรือผู้ช่วยก่อกวนระรานต่อผู้อื่นใดก็ตาม			ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

หากฝ่าฝืน							ตลอดรายการ

6C)	ห้ามใช้วิทยุสื่อสาร						ตัดสิทธิการแข่งขัน

- แจ้งข้อมูลเส้นทางการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่น	ตลอดรายการ

- ขณะทำการแข่งขันในเส้นทางอื่น

- ขณะรอทำการแข่งขันหรือ

- ขณะเคลื่อนย้ายเพื่อทำการแข่งขันใน SS ต่อไป

6D)	ไม่ใช้สายรัดต้นไม้ขณะใช้วินช์ถึงแม้จะเป็นต้นไม้			ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ที่ตายแล้วยกเว้นจุดวินซ์ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้

เฉพาะ SS  นั้น

6E)	ผู้ช่วยผู้ขับไม่นั่งประจำที่ ณ จุด STAR  และจุดFINISH		ปรับ10 คะแนน

เวลาแข่งขันจะหยุดจนกว่าผู้ขับและผู้ช่วยนั่งอยู่กับที่

และคาด SEAT BELT เป็นที่เรียบร้อย

6F)	SEAT BELT จะต้องคาดตลอดเวลาขณะทำการแข่งขัน		ปรับ 10 คะแนน

รถที่เคลื่อนที่

6H)	ผู้แข่งขันจะไม่อยู่นอกตัวรถขณะรถเคลื่อนที่			ปรับ 10 คะแนน

(ยกเว้นขณะทำการช่วยเหลือเมื่อรถติดอยู่ในเขตอุปสรรค)

6H)	สายวินช์ จะต้องไม่ถูกเก็บในตัวรถแต่อาจจะม้วนเก็บหรือพัน 	ปรับ 10 คะแนน

สายวินช์ เตือน 1 ครั้ง

6I)	ไม่แตะลอดข้ามหรือลอดใต้สายวินช์ ขณะกำลังดึง	เตือน 1 ครั้ง	ปรับ 10 คะแนน

6J)	ห้ามใช้สายวินช์ดึงลอดตัวรถ เตือน 1 ครั้ง				ปรับ 10 คะแนน

6K)	ห้ามขับทับสายวินช์ในทุกกรณี					ปรับ 10 คะแนน

6L)	จะต้องสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำงานที่เกี่ยวกับสายวินช์		ปรับ 10 คะแนน

6M)	หลัก,หมุดหรือสิ่งแสดงเขตเส้นทางแข่งขันถูกเกี่ยวชน		ปรับ 10 คะแนน

เช่น หลัก,หมุดถูกชนล้มลงเกินกว่า 45 องศา,เทปแสดง

เขตถูกเกี่ยวขาด

6N) 	ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก (โดนส่วนใด		ปรับ 10 คะแนน

ส่วนหนึ่งของตัวรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือ) ขณะทำการ

แข่งขันในเส้นทาง (เตือน 1 ครั้ง)

6O)	ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างทำการแข่งขัน		ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ตลอดรายการ

7) การไม่นำรถเข้าแข่ง

7A) 	ไม่นำรถเข้าเส้น  START (DNS)

- ผู้เข้าแข่งขันไม่นำรถเข้าเส้น  STARTเมื่อถึงกำหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุต่อผู้จัดการแข่งขัน จะไม่ได้รับคะแนนใน SS นั้นและถือเป็น DNS

7B) 	หากด้วยสาเหตุขัดข้องทางกลไกซึ่งไม่สามารถนำรถเข้าเส้น START ได้ทันทีอาจแจ้งให้				กรรมการผู้ควบคุม START เพื่อพิจารณาให้ต่อเวลาเพื่อทำการซ่อมแซมและนำเข้าขุด START 			ภายหลัง

7C) 	ไม่นำรถเข้าเส้น FINISH (DNF)

การละเมิดข้อบังคับต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการแข่งในให้ลุล่วงและให้ถือว่าไม่นำ				รถเข้าเส้น FINISH และจะต้องนำรถออกนอกเส้นทางแข่งขันทันที

- รถของผู้แข่งขันออกนอกเขตแข่งขันพ้นทั้ง 4 ล้อ

- ผู้เข้าแข่งขันนำรถออกจากเส้น START แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ด้วยเหตุของการขัดข้องทางกลไก

7D)	การเคลื่อนย้ายรถออกจากเส้นทางแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุม				เส้นทางแข่งขัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจะให้ผู้เข้าแข่งขันต่อๆ ไปทำการแข่งขันทันที

7E) 	รถที่ไม่เข้าจุด START ตามลำดับและเวลาที่กำหนด จะไม่มีคะแนนสะสม (0 คะแนน)

8) การประท้วง

- 		การประท้วงจะประท้วงได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรถคันที่ทำการประท้วง				เท่านั้น ผู้อื่นไม่สามารถทำการประท้วงได้ การประท้วงจะต้องทำเป็นจดหมายประท้วงต่อนาย				สนาม และจะต้องทำในข้อกำหนดไว้ ดังนี้

- 		การประท้วงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รถแข่ง ส่วนประกอบรถแข่ง และอุปกรณ์ต่อพ่วง				ให้ยื่นประท้วงก่อนการแข่งขัน 30 นาที

- 		การประท้วงผลการแข่งขัน ให้ยื่นประท้วงในเวลา  30 นาที นับตั้งแต่เวลาประกาศผลการ				ประท้วงเรื่องเวลา ให้ประท้วงกับกรรมการ ณ จุด ๆ นั้น และทำจดหมายแจ้งต่อนายสนาม				ภายใน 15 นาที หลังจากรถแข่งคันนั้นจบการแข่งขันช่วงนั้น

- 		การประท้วง ต้องแนบเงินค้ำประกันการประท้วงจำนวน  2,000 บาท พร้อมจดหมายการ				ประท้วง ถ้าคำประท้วงถูกต้องตามคำประท้วงจะคืนเงินดังกล่าวให้เต็มจำนวนแต่ถ้าเป็นคำ				ประท้วงไม่เป็นผลจะริบเงินทั้งหมด

9) การช่วยเหลือกู้ภัย

9A) 	ระหว่างทำการแข่วขันหากรถเสียหรือเกิดอุปสรรคไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถด้วยตัวเองได้				ผู้ดำเนินการแข่งขันจะเข้าทำการช่วยเหลือโดยการนำรถเข้าสู่ถนนหลักที่ใกล้ที่สุด จากนั้นผู้				เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการนำรถไปซ่อมแซมเพื่อนำกลับเข้าแข่งขันใหม่

9B) 	การช่วยเหลืออื่นๆ อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่หวังไว้ ขอให้ผู้ทำการเข้าแข่งขันระลึก				เสมอว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดรายการนี้

10) สิทธิอำนาจของผู้จัดการแข่งขัน

ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจอันชอบธรรมดังนี้

  - ปฏิเสธการรับสมัครโดยไม่แจ้งเหตุผลก็ได้

  - จะยกเลิกบาง SS การแข่งขันตามความเหมาะสม

11 ค่าเสียหาย

11A) 	ผู้จัดการทำการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่ออบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ				ความเสียหายของตัวรถ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

11B)	 ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ผู้เข้าร่วมทำการแข่งขัน จะต้อง				รับผิดชอบหากเกิดเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ทางผู้จัดการแข่งขันยินดีจะเป็นพยานตามที่				เห็นสมควร

11C) 	ผู้แข่งขันจะชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้จัดการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3 อันเกิดจากการ				กระทำของผู้เข้าแข่งขัน

11D)	ผู้เข่าแข่งขันยินยอมที่จะลงนามในแบบฟอร์มความรับผิดชอบต่อความเสียหายก่อนเริ่มทำ				การแข่งขัน หากละเลยจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันขาดคุณสมบัติและอาจถูกยึดค่าสมัคร

หมายเหตุ : กติกาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม